# KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Készült Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.) részére, a 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz.-ú ingatlanon közösségi ház felújítás fejlesztés KIVITELEZÉSI tervéhez

# TARTALOMJEGYZÉK

Készült Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.) részére, a 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz.-ú ingatlanon közösségi ház felújítás fejlesztés KIVITELEZÉSI tervéhez

Építtető neve:	Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (Zsáka, Szabadság tér 1.)

Tervezés helyszíne:	4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz

Épület tervezett rendeltetése:	közösségi ház felújítás

# Tartalomjegyzék

− Tervezői nyilatkozat

− Műszaki leírás

Épület tervei:

-E 0 Helyszínrajz M=1:500

-E 1 Földszinti alaprajz M=1:100

-E 2 Emeleti alaprajz M=1:100

-E 3 Metszetek M=1:100

-E 4 Metszetek M=1:100

-E 5 Homlokzatok M=1:100

-E 6 Homlokzatok M=1:100

-E 7 Homlokzatok M=1:100

-E 8 Homlokzatok M=1:100

# Dátum: 2017. október 16.

# TERVEZŐI NYILATKOZAT

Készült Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.) részére, a 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz.-ú ingatlanon közösségi ház felújítás fejlesztés KIVITELEZÉSI tervéhez

Hivatkozással,

-az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 32. és 33. §-ra

-a Kormány 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

-a Kormány 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

- 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel közzétett OTSZ

-az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről szóló 1993. évi XCIII.tv. 19. §.

-a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletre

mint építésztervező kijelentem, hogy a tárgyi létesítmény építési engedélyezési tervdokumentációját az előzőekben felsorolt jogszabályokban foglaltaknak megfelelően készítettem el, a feladat elvégzésére tervezési jogosultsággal rendelkezem.

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényü és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, az egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint katasztrófavédelem követelményeinek megfelel.

A tervezett épület a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint energetikailag megfelel.

Az ingatlanon vezetékes villamos ellátás; víz- elektromos, gázellátás biztosított. A keletkező csapadékvíz saját ingatlanon belül kerül elszivárogtatásra.

Az épület építése és üzemeltetése közben veszélyes hulladék nem keletkezik.

A tervezett létesítmény a meglévő terepviszonyok figyelembevételével került kialakításra, engedélyköteles tereprendezési munkák nem készülnek.

# Dátum: 2017. október 16.

Tervező:

_______________________ Sólya László okleveles építészmérnök É 09-0645

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.) részére, a 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz.-ú ingatlanon közösségi ház felújítás fejlesztés KIVITELEZÉSI tervéhez

A teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bövített építmény új rendeltetésének leírása

Sík terepen épült hagyományos szerkezetű földszint+emelet beépítésű, a lapostetős épület, szabadonállóan építve a település főterén a településképet meghatározó helyszínen.

Az épület földszintjén közösségi rendezvények tartására alkalmas terem, vizesblokkok, valamint a kazán helyiség helyezkednek el. Az emeleti szintre lépcsőn juthatunk fel, ahol irodák, szociális blokk üzemel.

Az épület nyílászárói fa szerkezetű szerkezetűek, a nyílászárók kifejezetten rossz hőtechnikai jellemzőkkel rendelkeznek.

Az épületet földgázüzemű kazán fűti, a fűtőtestek hatékonysága alulmarad a kor elvárásainak.

A tervezett fejlesztés során az épület energetikai korszerűsítése valósul meg homlokzati hőszigetelő rendszer elhelyezésével, a födém hő- és vízszigetelésével, a korszerűtlen nyílászárók cseréivel, a tetőfelületen napelemes rendszer elhelyezésével, valamint kazán cserével.

Az épület földszintjének akadálymentes megközelítésére előlépcső átalakítás és rámpa tervezett a segédlet szerinti paraméterekkel.

TARTÓSZERKEZETI, AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, GÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK, AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A TERVEZETT MUNKÁLATOK

1.) Födém hőszigetelés

- Fallefedések bontása

- Tetőösszefolyók, páraszellőzők, lefolyócső bontása

- Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 250 mm vastagságban expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel

- Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése

- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, egyrétegű alkalmazásra minősített, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel,

- Járólapok elhelyezése

- tetőösszefolyók, páraszellőzők beépítése

- Kétvízorros fallefedés készítése

- Lefolyócső szerelése vízgyűjtő üst beépítésével

2.) Homlokzat felújítás, nyílászáró cserével

- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával

- Korlátok bontása és visszaépítése

- Párkánypk bontása

- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel, , egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, polisztirol hőszigetelő lemez 15 cm,

- Hőszigetelések épületlábazaton, foltonként ragasztva extrudált polisztirolhab lemezzel

- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat omlokzaton és lábazaton

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezése

3.) Rámpa, előlépcső készítése

- Rámpa és előlépcső szerkezetépítési munkái

- Rámpába térkőburkolat elhelyezése, előlépcső burkolása

- Akadálymentes rámpakorlát elhelyezése

4.) Fűtés felújítás, napelemes rendszer telepítése

- Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, kondenzációs falikazán 28 kW névleges teljesítményben, nemesacél fűtőfelülettel, gázégővel, égésszabályozással, helyiség levegőjétől  független üzemhez.

- Füstgázkészletek (csövek, idomok) 80/125-ös méretben, elhelyezése zárt égésterű, fűtési kazánok részére,

- Napelemes rendszer (8 kW teljesítményben) kialakítása

HELYISÉGLISTA

| Helyiség száma | Helyiség neve | Terület (m2) |
| --- | --- | --- |
| ---------------- | --------------- | ------------- |
| 01 | Előtér | 5,88 |
| 03 | Előtér | 20,94 |
| 04 | Lépcsőház | 8,04 |
| 05 | Kazán | 2,35 |
| 06 | Tároló | 3,69 |
| 07 | E.t. | 1,31 |
| 08 | E.t. | 1,03 |
| 09 | Kézm. | 1,28 |
| 10 | Kézm. | 1,33 |
| 11 | Wc | 1,38 |
| 12 | Wc | 1,44 |
| 13 | Közösségi tér | 87,21 |
| 14 | Terasz | 15,96 |
| 32 | Tak.sz. | 1,31 |
| 15 | Terasz | 5,88 |
| 16 | Előtér | 22,26 |
| 17 | Lépcsőház | 8,04 |
| 18 | E.t. | 2,35 |
| 19 | E.t. | 1,31 |
| 20 | E.t. | 1,03 |
| 21 | Raktár | 3,51 |
| 22 | Kézm. | 1,28 |
| 23 | Kézm. | 1,33 |
| 24 | Wc | 1,38 |
| 25 | Wc | 1,44 |
| 26 | Folyosó | 12,75 |
| 27 | Kisterem | 34,39 |
| 28 | Iroda | 15,01 |
| 29 | Iroda | 14,22 |
| 30 | Iroda | 11,52 |
| 31 | Iroda | 12,16 |
| ---------------- | --------------- | ------------- |
|  |  | 302,99 |

KÖRNYEZETVÉDELMI LEÍRÁS

Környezet ismertetése, a különbözö funkciók és az általános telepítés elöírásai, a kertkialakítás koncepciója, a megvédendö és új növényzet bemutatása, a választott anyagok és növényzet leírása, és fakivágás esetén a fapótlás meghatározása, a tervezett építmény környezetre gyakorolt hatásai (levegőtisztaság -védelem, víz- és földvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, élövilág és természetvédelem, fényszennyezés)

| Környezet ismertetése | A tervezett óvoda épület intézményi övezetben kerül elhelyezésre |
| --- | --- |
| Funkciók és az általános telepítés előírásai | Az ingatlan a meglévő útcsatlakozáson keresztül lesz megközelíthetö továbbra is. Az ingatlanon a burkolt és zöld felületek aránya helyszínrajz szerint alakul. |
| Kertkialakítás koncepciója | Nem releváns |
| Megvédendö növényzet bemutatása | A területen megvédendő növényzet nem található |
| Az új növényzet bemutatása, a választott anyagok és növényzet leírása | Nem releváns |
| Fakivágás esetén a fapótlás meghatározása | Nem történik fakivágás |
| Levegőtisztaság-védelem | A kivitelezéskor (építés) a területen folytatott földmunkák, az építési anyag és a hulladék szállítása, valamint az üzemeléshez szükséges berendezések telepítése során a munka- és szállítógépek gáz emissziója, a porképzödés következtében a terület közvetlen környezetében várhatóan átmeneti levegöminöség romlás következik be. A levegöminöség romlás minimálisra csökkentése érdekében alacsony emissziós jellemzökkel rendelkezö munkagépek, gépjármüvek kiválasztása indokolt. Az építési tevékenység egyik szükségszerü-, de megelözö intézkedésekkel jelentösen csökkenthetö velejárója az anyagmozgatásból eredö porkibocsátás. Az építési terület környezetének porterhelése az alábbi intézkedések betartásával csökkenthetö: Az építési hulladékok mozgatása zárt- vagy letakart konténerekben-, a felsöbb szintekröl zárt csúszdában történhet; törekedni kell az építési területen tárolt építési anyagok mennyiségének csökkentésére; az elpergett építési anyagokat a lehetö legrövidebb idön belül fel kell takarítani; az építési anyagok szállítása zárt vagy lefedett konténerekben-, leponyvázott vagy letakart rakfelületü jármüvekben történjen. |
| Víz-és talajvédelem | A kivitelezési munkák, illetve az üzemelés során szennyezö anyag nem kerülhet a felszíni és felszín alatti vizekbe. Normál üzemi körülmények között nem kerül szennyezöanyag a csapadékvízbe, illetve a felszín alatti vizekbe. A csapadékvíz szennyezése emberi mulasztás következménye lehet, ezért az építési munkafázisban fokozott óvatossággal kell eljárni. A potenciális szennyezö forrásokat (építöanyagok és építési hulladékok bizonyos fajtái, munkagépek és azok kenöanyagai, stb.) burkolt felületen kell tárolni a bemosódás elkerülése érdekében. A kivitelezés során a terület bizonyos szakaszain a talaj megbontásra kerülhet. A földmunkát úgy kell végezni, hogy szennyezőanyag ne kerülhessen a talajba, onnan a talajvízbe. A szennyezés bekövetkezésének elkerülése érdekében a munkagépek javítását, karbantartását megfelelö szerelömühelyben kell végezni. A munkaterületen csak futó javítást lehet elvégezni, ami nem jár jelentös veszélyes hulladékképzödéssel. Az elfolyó anyag felfogása megfelelö edényzettel, tálcával történhet. Az elfolyt anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Ennek megfelelö tárolásáról és elszállíttatásáról a kivitelezönek kell gondoskodnia. Havária esetén az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni kell |
| Hulladékgazdálkodás | Az építési tevékenység idejében, a keletkező hulladékok mennyiségéröl és fajtánkénti összetételéröl naprakész nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben bármely, a vonatkozó rendeletben szereplö, a hulladék anyagi minösége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkezö építési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi küszöbértéket, az építtetö köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyüjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelönek át nem adja. |
| Zaj- és rezgésvédelem | A tervezési terület a település belterülete. Az épület megvalósítása és üzemeltetése során zajvédelmi szempontból nem található kritikus, a tervezési ingatlan közvetlen szomszédságában található létesítmény, mely védelmének biztosítása szükséges lenne. A kivitelezés zajkibocsátása elsösorban munkaszervezési módszerekkel csökkenthetö számottevöen |
| Élővilág és természetvédelem | A terület nem tartozik védendö természetvédelmi övezetbe |
| Fényszennyezés | Nem releváns |

3. 	KÖRNYEZETI ÁLLAPOTADAT

A tervezett létesítmény bemutatására az alábbi képet csatolom

ALÁÍRÓLAP

Készült Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.) részére, a 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz.-ú ingatlanon közösségi ház felújítás fejlesztés KIVITELEZÉSI tervéhez

Építtető neve:	Zsáka Nagyközségi Önkormányzat

Tervezés helyszíne:	4142 Zsáka, Szabadság tér 2. alatti 742/2 hrsz

Épület tervezett rendeltetése:	közösségi ház felújítás fejlesztés

Építész tervező: 			__________________________________

Sólya László

okleveles építészmérnök

É 09-0645

MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

MŰSZAKI LEÍRÁS

I. Építési munkák javasolt ütemezése:

Az épület egy ütemben megépíthető, a kivitelező által meghatározott sávos építési ütemterv szerint.

II. Az építőipari kivitelezési munkák szervezésében és irányításában résztvevők munkavédelmi feladatai:

Építési kivitelezési munkát csak a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad végezni.

(84/1990. (IV. 27.) MT rendelet és az 51/2000 (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint)

Ezen követelmények a fővállalkozóra és a kivitelezési munkákban résztvevő valamennyi alvállalkozóra is egyaránt vonatkoznak.

A munka irányításával olyan személyt ke11 megbízni, aki megfelelő gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkezik.

- A felelős műszaki vezető feladatai:

Koordinálnia kell a munkafolyamatokat és ellenőrizni azok biztonságos, balesetmentes elvégzését.

Az építkezésen az érvényben lévő „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM.-EüM együttes rendeletet maradéktalanul be kell tartatnia.

A munkavégzés ideje alatt a munkaterületen kell tartózkodnia. Ellenkező esetben ki kell jelölnie egy helyette intézkedő személyt, amelyet a dolgozók tudomására is szükséges hoznia.

Ellenőriznie kell: az építési munka végzése során valamennyi leesés elleni védelmet, kerítést, korlátot, állványt stb., azt hogy mindig az előírt, állapotban legyenek s azt a munkavállalók se változtassak meg, a szükséges egyéni védőeszközöket és felszereléseket és azoknak az érintett személyek általi használatát, ill. hogy azokat rendeltetésüknek megfelelően alkalmazzák.

A munkaterület lekerítését úgy, hogy oda illetéktelen személyek ne jussanak be.

III. Az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények:

III.1. Általános követelmények

Építési terület lezárása. A munkaterületet közterület felől biztonságos védőtávolság tartása, megközelítése, minimális anyagmozgatási-, tárolási- és rakodási területek biztosítása céljából ideiglenes kerítéssel le kell zárni.

A közterületet közterület foglalási engedéllyel, a gyalogos forgalom kizárásával lehet elkeríteni. Amennyiben az elkerített közterület mellett a gyalogos fogalom korlátozva megmarad, úgy azt a szakaszt védőtetővel is el kell látni.

Az épületen belüli munkaterület megközelítését kívülről a közterület felől biztosítani kell.

A kerítésen belül illetéktelen személy (idegen személy) nem tartózkodhat, melyet jól látható helyen táblafelirattal jelezni kell.

A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, megközelíthetőséget, ki kell jelölni a közlekedési és menekülési utakat. A gépek, eszközök, berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodás elhárításáról gondoskodni kell.

Meg kell határozni a veszélyes anyagok, és veszélyes hulladékok tárolási, kezelési és eltávolítási szabályait, az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának és eltávolításuknak a szabályait.

Biztosítani kell az együttműködést a munkáltatok és az önálló vállalkozók között. Az építési munkahely és a környezetében lévő egyéb tevékenységeket a munkavégzésnél figyelembe kell venni.

(egészségkárosító hátasok, veszélyes anyagok használata stb. )

Az építési helyeken rendet és tisztaságot kell tartani. A veszélyekre, akadályokra figyelmeztető jelzéseket, világításokat el kell készíteni.

Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket, és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek.

A segédszerkezetek, állványok, állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.

A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.

A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.

Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

III. 2. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmény

A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk, azoknak rögzítettnek, stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük.

Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pld. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.

A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani.

A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni.

Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni tilos.

Bontott anyagot csak zárt anyagcsúszdán keresztül szabad mozgatni.

Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.

Magasban történő munkavégzés

Homlokzati munkák, magas beltéri épületrészekben (lépcsőház) végzett munka során biztosítani kell a leesés elleni. védelmet. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal.

Építési anyagok függőleges irányú megadására megfelelő teherbírású és megfelelően rögzített, elkerített teherfelvonót kell telepíteni. A teherfelvonón személyszállítás tilos!

Leeső szerkezetek; tárgyak veszélye:

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést.

Veszélyes anyagok használata:

Veszélyes anyagokkal, készítményekkel járó munkavégzés során biztosítani kell a helyszínen "Biztonsági adatlapokat" és az abban foglaltak betartását. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok szállítása, használata és tarolása előzetes engedély alapján történik.

IV. Oktatás, tájékoztatás

Az építési területen csak az a dolgozó foglalkoztatható, aki munkavédelmi oktatásban részesült, megismerte a helyszínen fellelhető veszélyforrásokat, a biztonságos munkavégzés szabályait, valamint a munkahelyen történő helyes magatartás szabályait. Az alvállalkozó a saját munkavállalóit a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles oktatni jelen utasítás figyelembevételével. Az oktatást "Munkavédelmi Oktatási Naplóban" kell bizonylatolni. Szükség szerint az építkezésen a dolgozók számára speciális oktatást kell tartani.

V. Munkavédelmi ellenőrzés

A munkavégzést irányító vezetőnek ellenőriznie kell új munka megkezdése előtt a munkavégzés összes feltételeit:

Az ellenőrzés gyakoriságát, módját és tárgyát az irányítást végző vezető a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szervezet bevonásával határozza meg. Veszélyes technológia, munkaeszköz vagy tevékenység ellenőrzési szempontjait írásban kell meghatározni. Az ellenőrzés megállapításait írásban kell dokumentálni. Fizikai tevékenység ellenőrzését havonta legalább egy alkalommal írásban kell rögzíteni.

Munkavédelmi ellenőrzés munkakörhöz, ill. beosztáshoz tartozó vezetői kötelezettség. Az ellenőrzés elmulasztása, munkavégzésre vonatkozó előírás megsértését  jelenti. Hatósági ellenőrzésről az egység vezetője köteles tájékoztatást adni a felettes vezetőjének.

VI. Sérülés, kár egyéb esemény

A sérülést, ill. balesetet észlelő személy köteles a munkát közvetlenül irányító személynek jelenteni. A munkahely vezetője köteles valamennyi elsősegélynyújtással járó eseményt jelenteni. Súlyos balesetek eseten a munkahely vezetőjének azonnal bejelentést kell tennie:

- mentőszolgálatnak (104)

- A projekt vezetőjének, ill. megbízottjának elsősegélynyújtó felszerelést kell a helyszínen tartani. 50 főnél nagyobb foglalkoztatott létszámnál elsősegélynyújtó helyet kell létesíteni.

A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó okokat és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabaleset megelőzésére. A projekt vezetője köteles minden munkabalesetet nyilvántartani. A nyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a munkabaleset számat

- a sérült személy adatait, munkakörét - a sérülés időpontját, helyszínét, jelleget - az ellátásara tett intézkedéseket

- annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkát.

VII. Felvonulási területek, ideiglenes létesítmények

Organizációs tervben meg kell határozni :

az ideiglenes létesítményekre vonatkozó elhelyezési és használati követelményeket A közmű kiváltására vonatkozó feladatokat

- a bontási törmelék deponálását és elszállítási feltételeit - az építési energia és vízvételi lehetőséget

- a forgalomtechnikai követelményeket

- az építési területen telepítendő gépek telepítési feltételeit

- a munkaterület őrzésére és illetéktelenek bejutásának megakadályozására vonatkozó követelményeket

- a környezetvédelmi és környező lakóépületek állagára vonatkozó követelményeket.

VIII. Közlekedési szabályok a munkaterületen

A munkahelyhez a jármű forgalom számára megnyitott utakat, úgy kell kialakítani, hogy megfelelő teherbírásúak, szélességűek legyenek, szeméttől, törmeléktől menteseknek kell lenni; ha a közlekedő utakon szállító eszközöket használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védő szerkezetet kell felszerelni.

IX.  Munkahelyi rend, tisztaság

A munkavédelmi program hatékonyságát meghatározza az, hogy mennyire rendezett és tiszta az építési terület. Az építkezés területén minden munkaterületet tisztán és rendezetten kell tartani és biztosítani kell a hulladékok gyűjtését és elszállítását. A legfontosabbak a következők:

a munkavégzés helyét, a berendezéseket és eszközöket folyamatosan tisztán kell tartani

a munkahelyen nem lehetnek akadályok, kinyúló elemek, szemét, olaj stb. és egyéb nem kívánatos anyag;

- az állványok pallóin nem lehet törmelék, azokat tárolóedényekben kell tarolni

- minden laza. anyagot tisztán, rendezetten kell tárolni;

- a munkaterületek közelében hulladéktaroló edényeket kell elhelyezni;

- meg kell határozni a munkaterületek, irodák, öltözők, étkezők és mosdok takarítási rendjét és tisztítási módját.

- védőital biztosítandó meghatározott hőmérsékletek esetén;

- pihenőidő biztosítandó meghatározott munkakörülmények esetében;

X. Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az egészséget, valamint biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából. a védőeszköz személyes használatra szolgál; a védőeszköz kiválasztását, - mivel az munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, - a technológia és a munkakörök ismeretében, kockázatértékelés alapján, a munkáltató szaktevékenységét ellátó személy végezheti el; az építési területen tartózkodó minden személy számára kötelező a védősisak és védőcipó használata; a védelmi képességet vesztett védőeszközök tovább nem használhatok, azt azonnal jelenteni szükséges.

XI. A kivitelezés főbb munkavédelmi követelményei

XI.1 Bontási munkák

Bontási munkát, csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni; a bontási területet le kell zárni, hogy oda illetéktelenek a bontás ideje alatt ne juthassanak be. A bontás miatt közterület-foglalás fennáll. A bontási terület közterületi oldalain figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. Bontási munkáknál meg kell határozni a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és segédszerkezeteket; a bontás során a legfőbb szempont az hogy az építéssel fordított sorrendben történjen! A bontást végző munkavállalókkal meg kell ismertetni az alkalmazott technológiát, műveletsort;

Bizonytalan teherbírású szerkezetekre, állványokat, dúcolásokat helyezni nem szabad;

A leszedett lécek és deszkák szögtelenítését azonnal el kell végezni; törött üveg a szárnyszerkezetéből eltávolítandó; Összefüggő falazatokat dönteni kézi bontással tilos. Ittas állapotban lévő személy a területén nem tartózkodhat

XI.2 Állványok, létrák, korlátok

Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni használatba helyezés előtt és meghatározott időközökben; mobil állványt a nem tervezett elmozdulás ellen biztosítani kell; 2 m-nél magasabb munkaszinten védőkorlátot kell létesíteni.

XI.3 Energia elosztó berendezések

A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben.

A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés szükségességét.

XI.4. Emelő berendezések

Az érvényes előírások szerinti ellenőrzéseket, karbantartásokat, próbákat el kell végezni; mindig megfelelő állapotban és felszereltséggel és szükséges tanúsítványokkal kell rendelkezzen a berendezés.

Az üzemeltetést csak gyakorlattal rendelkező szakképzett munkavállaló végezheti; fel kell tüntetni jól láthatóan a maximális teherbírás érteket.

XI.5.  Menekülési utak és vészkijáratok

A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük.

Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függően, az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni.

A menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor, akadályoztatás nélkül használni lehessen. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.

XII. Kockázatértékelés

A kivitelezésben résztvevőknek el kell készíteniük a saját tevékenységükre vonatkozó kockázatértékelést, melyben az alábbiak kerüljenek dokumentálásra:

az értékelés tárgya, helye, időpontja, az értékelést végző azonosító adatai;

az előző értékelés időpontja és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;

a veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása, száma;

kockázati elemzés, mennyiségi és minőségi értékeléssel, munkavédelmi szabályoknak való megfelelés;

megfelelő intézkedések, határidő és felelősök megjelölése;

következő felülvizsgálati időpont megjelölése;